## Slide 1: Le dichroïsme circulaire dans l’étude des protéines

## Slide 2: Théorie
Dichroïsme circulaire : différence d’absorption entre une polarisation gauche et une polarisation droite
Cause : Les structures optiquement actives n’absorbent pas de manière égale la lumière polarisée droite et la lumière polarisée gauche
Lumière naturelle
Polarisateur
Lumière polarisée linéairement
Polarisation elliptique
Echantillon
Protéine chirale

## Slide 3
Formules :
Mesure de l’absorbance Beer-Lambert:
Mesure de l’ellipticité : avec a =
Dichroisme Circulaire
Indépendant de la longueur d’onde et de la concentration
Types d’expériences
Etude de la structure secondaire de polypeptides ou de protéines en solution
Etude dynamique d’un polypetptide ou d’une protéine en solution
Déploiement d’une molécule suite à un traitement dénaturant
Validation de modèle de repliement (ex : modèle de la charpente)
% d’hélice alpha dans la structure secondaire
% d’hélice alpha par rapport au reste de la protéine
Théorie

## Slide 4: Théorie
Longueur d’onde
(en nm)
240
320
Absorption liée aux chaines latérales de la liaison peptidique
Information sur la structure tertiaire de la protéine
Absorption liée à la liaison peptidique
Information sur la structure secondaire de la protéine

## Slide 5: Théorie
Longueur d’onde
(en nm)
240
320
Absorption liée aux chaines latérales de la liaison peptidique
Information sur la structure tertiaire de la protéine
Absorption liée à la liaison peptidique
Information sur la structure secondaire de la protéine
?

## Slide 6
Méthode
Circular dichroism (CD) spectra of polypeptides and proteins with representative secondary structures. doi: 10.1038/nprot.2006.202

## Slide 7
Préparation de l’échantillon
Dichroïsme circulaire de la protéine
Identification des bandes caractéristiques
 | Hélice alpha | Feuillet beta | Aléatoire
Bande positive (nm) | 193 | 195 | 210
Bande négative (nm) | 208 222 | 218 | 195
Méthode
Circular dichroism (CD) spectra of polypeptides and proteins with representative secondary structures. doi: 10.1038/nprot.2006.202

## Slide 8
Préparation de l’échantillon
Dichroïsme circulaire de la protéine
Identification des bandes caractéristiques
 | Hélice alpha | Feuillet beta | Aléatoire
Bande positive (nm) | 193 | 195 | 210
Bande négative (nm) | 208 222 | 218 | 195
Méthode
Circular dichroism (CD) spectra of polypeptides and proteins with representative secondary structures. doi: 10.1038/nprot.2006.202
Comment obtenir les proportions relatives ?

## Slide 9
Préparation de l’échantillon
Dichroïsme circulaire de la protéine
Identification des bandes caractéristiques
 | Hélice alpha | Feuillet beta | Aléatoire
Bande positive (nm) | 193 | 195 | 210
Bande négative (nm) | 208 222 | 218 | 195
Méthode
Circular dichroism (CD) spectra of polypeptides and proteins with representative secondary structures. doi: 10.1038/nprot.2006.202
Comparaison du spectre avec d’une base de données (SELCON, CONTIN…)

## Slide 10
Méthodes expérimentales
Dichroïsme circulaire de la protéine
Identification des bandes caractéristiques
Comparaison du spectre avec ce de la base de données (SELCON, CONTIN…)
 | Hélice alpha | Feuillet beta | Aléatoire
Bande positive (nm) | 193 | 195 | 210
Bande négative (nm) | 208 222 | 218 | 195
Exemple SELCON:
Comparaison des valeurs expérimentales avec la base de données
Surestimation des écarts
Sélection d’un spectre proche
Déconvolution via a Singular value decomposition (SVD)
Modification des % d’hélices et feuillet jusqu’à réobtenir le spectre expérimental
5) Affichage des proportions
Méthode

## Slide 11: Difficultés expérimentales
Source accordable en longueur d'onde
 lampe au Deuterium + monochromateur UV-visible
Générateur d'ondes polarisées circulairement droite et gauche
 Lame de retard / Cellule de Pockels / Modulateur photoélastique (PEM)
Détecteur permettant d’analyser la différence d’absorption entre deux types d’ondes
 Photomultiplicateur + Amplificateur (Lock in)

## Slide 12: Difficultés expérimentales
Liées à la source de lumière
- Source peu intense et non ponctuelle  Obtention d’un faisceau parallèle sur tout le trajet difficile
- Vérification de la polarisation en sortie de PEM  Compensateur de Babinet Soleil
Liées au détecteur
- Très sensible  Cristal parfaitement isotrope / Longueur d’onde variable
Liées au montage :
- Positionnement de la cuve influe le blanc  Problème de reproductibilité
 Travailler sous vide car l’oxygène absorbe dans l’UV
Certains tampons absorbent dans les longueurs d’intérêt (phosphates, sulfates, carbonates et acétates)
Préparation de l’échantillon : Concentration, pureté

## Slide 13: Exemple: Analyse de conformation
Native protein
MetMb, SNase
Acid
Cold
Heat
UV-CD (SELCOM 3)
Caracterisation of the denaturation

## Slide 14: Exemple: Analyse de conformation
Native protein
MetMb, SNase
Acid
Cold
Heat
UV-CD (SELCOM 3)
Caracterisation of the denaturation
 | Hélice alpha | Feuillet beta | Aléatoire
Bande positive (nm) | 193 | 195 | 210
Bande négative (nm) | 208 222 | 218 | 195
VUVCD spectra of metMb (a) and SNase (b) in various conformational states: N (solid black line), H (red line), C (blue line), A (green line), PA (brown line), and U (dotted black line). Inset shows the temperature dependence of the molar ellipticity at 192, 190 for metMb and SNase,respectively.

## Slide 15: Exemple: Analyse de conformation
Native protein
MetMb, SNase
Acid
Cold
Heat
Point isoellipticale
C ne suit pas le même mécanisme de dénaturation
La mesure dépend de la température

## Slide 16
Exemple: Analyse de conformation
Polyproline Helix

## Slide 17
Exemple: Analyse de conformation
Conclusion :
α-helices are broken

## Slide 18
Exemple: Analyse de conformation
Conclusion :
α-helices are broken
β-sheets are broken but β-strands increase (intramolecular process)

## Slide 19
Exemple: Analyse de conformation
Conclusion :
α-helices are broken,
β-sheets are broken but b-strands increase (intramolecular process)
3) turns are almost unchanged

## Slide 20
Exemple: Analyse de conformation
Conclusion :
a-helices are broken,
β-sheets are broken but β-strands increase (intramolecular process)
turns are almost unchanged
PPII and Unordered structure increase

## Slide 21: Conclusion
Applicable à un grand nombre d’objet
Permet d’avoir accès à la structure secondaire
Permet d’étudier le repliement d’une protéine
Détermination de la pureté optique ou de la chiralité d’une molécule
Perspectives
Rayonnement synchrotron  Lumière plus intense et polarisée
 Possibilité de travailler dans l’ultraviolet
 Etude des transitions électroniques

## Slide 22: Références
J. MAURIZOT, Activité optique : dichroïsme circulaire, Technique de l’Ingenieur, 2009, (Réf. : R6470 V2)
N.J. Greenfield, Methods to Estimate the Conformation of Proteins and Polypeptides from Circular Dichroism Data, ANALYTICAL BIOCHEMISTRY, 1996, 235, 1–10 (DOI :10,1006/abio.1996.0084)
N.J Greenfield ,Using circular dichroism spectra to estimate protein secondary structure, Nat.Protoc., 2006, 1, 2876-2890 (DOI : 10.1038/nprot.2006.202)
K. Matsuo, Y. Sakurada, R. Yonehara, M. Katoaka, K. Gekko, Secondary-Structure Analysis of Denatured Proteins by Vacuum-Ultraviolet Circular Dichroism Spectroscopy, Biophys. Journal, 2007, 92, 4088-4096 (DOI : 10.1529/biophysj.106.103515)